## Slide 1
[ AT ] = ( 자위) U
[AT/m] = (자속세기) H
[ Wb/㎡] = (자속밀도) B
[ Wb ] = (자하) Φ , m
[ H ], [ Ω.sec ] = (인덕턴스) L
4π × 10-7 = [H/m] = (투자율) μ0
6.33 × 104 = ( 4π μ0 )-1
B- μ0H = μ0 (μS - 1) H = (자화의세기) J
(전자파 고유 임피던스)
(전자파 속도)
μ ε = LC
정 전 계
정 자 계
단위 & 관계공식
F ( 힘 ) = [ N ] , [ N/㎡ ]
W ( 일 ) = [ J ] , [ N. m ]
Φ Rm = N I =
E = 377 H
V (전위) = [ V ] , [C/F]
E (전계세기) = [V/m], [N/C]
D (전속밀도) = [C/㎡]
Q (전하) = [ C ], [ A. sec ] = CV= n e = I t
C (정전용량) = [ F ], [ C/ V]
ε0 (유전율) = [F/m] = 8.855 × 10-12
( 4π ε0 )-1 = 9 × 109
P (분극의 세기) = D - ε0E = ε0 (εS -1) E
e (전하량) = [ C ] = 1.6 × 10-19
ρ (고유저항) = [ Ω. m ]
k (도전율) = 1 / ρ [ /m ]
RC = ρε0
Ω
F (쿨롱의 힘 ) = [ N ]
(전기) ← 쌍극자 → (자기)
(전기) ← 이중층 → (자기)
각종 이론들
각종 효과
맥스웰 ① 암페어
” ② 페러데이
” ③ 가우스 div D = ρ
” ④ 가우스 div B = 0
포아송 방정식
라플라스 방정식
스토크스 방정식
KCL div i = 0
핀치 효과 : DC 전류 → 중심 집중
표피 ” : AC 전류 → 바깥 집중
제백 효과 : 다른 금속 접합 온도차 → 전류 발생(열전대)
펠티에 ” : ” 전류 → 온도차 발생 (냉동 원리)
톰슨 ” : 같은 금속 전류 → 온도차 발생
스트레치” : 도선에 전류 → 원을 형성
Pyro(초전)전기 : 온도변화 →분극
압전 효과 : 기계적 변형 → 전하 발생
Hall 효과 : 플레밍 왼손 → 전하발생
변위 전류 = D , E, V 의 시간적 변화에 의해 발생

## Slide 2
전계의 세기
자계의 세기
정전 용량
④ 구 도체
② 무한장 직선 도체 (선전하)
③ 원통 도체
⑤ 2개 평행판 (임의 모양 도체)
① 구 도체
④ 동축 케이블
② 평행판
(1개 무한 평면도체 ½)
③ 동심구 도체
⑤ 평행 도선
① 원형도체 중심에서 r m 떨어진 지점
④ 유한장 직선 전류의 자계
② 원형 코일 중심에서의 자계
③ 원통 도체
⑤ 정 n 변형의 자계
① 원형코일 중심에서 r m 떨어진 지점
정 3각 정 4각 정 6각
⑧ 직선 도체에서 r m 떨어진 지점
⑥ 환상 솔레노이드
⑦ 무한장 솔레노이드 (솔레노이드 외부 “H = 0”)
⑨비오-사바르 법칙
인덕턴스
④ 환상 솔레노이드
② 동축 케이블
③ 평행 도선
⑤ 무한장 솔레노이드
① 원통 도체
# 전기 영상법
① 평면 도체 점전하 ② 평면 도체 선전하
③ 평면 도체 전속밀도
# 주어지는 문제가 지름? 반지름? 구분을 잘해야~
# 막대 자석 회전력 T = Φ H l sinθ [N.m]
플레밍의 힘 F = B I l sinθ [N]
# 히스테리시스 곡선 (기울기 = 투자율)
- 종축 : 자속밀도, 잔류자기 # 공극 (air gap)
- 횡축 : 자계, 보자력
# 경계면에서의 굴절